## Slide 1: 冲压模具凸模与凹模 数字化设计与制造课程设计答辩
组 员：
安家乐 闫小杰 陈楚
指导教师：
董永亨 侯晓莉
学 院：
机械工程学院
2026年7月1日

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
项目概述与零件分析
02
零件数字化建模
03
加工工艺分析
04
数控加工程序编制
05
数控加工仿真验证
06
总结与展望

## Slide 3: 项目概述与零件分析
1
ONE

## Slide 4
项目概述
→
02
工艺设计
加工方案规划
→
03
CAM编程
刀具路径生成
→
04
仿真验证
虚拟加工验证
零件对象
规格：
160×160×24mm
类型：
方形板块
材料：
45钢
软件工具
SolidWorks 2024
三维建模
Mastercam 2024
数控编程
宇龙仿真 V2.8
虚拟验证
关键要求
八角形配合面对角线
120±0.05mm
关键面表面粗糙度
Ra1.6μm
CAD建模
三维实体设计
01
CAD建模
3D模型与工程图

## Slide 5
零件结构分析
凹模
型腔结构
凸模
凸台结构
八角型腔
对边72.43mm/ 对角120±0.05mm
6-φ12H7均布孔
圆周均布6个精密孔系，基准统一
6-R15花瓣槽
交替圆弧轮廓
材料特性
45钢· 调质HB220~250· 淬火HRC48~52
八角凸台
与凹模间隙配合，外形镜像对应
相同外形与孔系
6-φ12H7孔位一致，保证对位精度
核心难点
八角形配合面精度控制
型腔排屑通道设计

## Slide 6: 零件数字化建模
2
ONE

## Slide 7
三维建模及工程图— SolidWorks 2024
5 / 18
凹模建模流程
创建方形基体 160×160×24 mm 拉伸凸台
拉伸切除八角型腔
异形孔向导 φ12/φ10 + 圆周阵列
拉伸切除花瓣槽 + 圆周阵列
凸模建模流程
同法创建方形基体
拉伸凸台创建八角凸台（高 16 mm）
拉伸切除 φ40 中心通孔
花瓣槽与孔系（同凹模方法）
凹模工程图
凸模工程图
凹模三维模型
凸模三维模型

## Slide 8: 加工工艺分析
3
ONE

## Slide 9
工艺基准选择
6 / 18
粗基准
凸模 毛坯大平面 → 铣平后作为精基准
凹模 毛坯顶面 → 先铣底面形成基准面 A
精基准
统一以底面 A 为主定位基准（基准统一原则）
相邻两侧面构成直角基准边 → G54 对刀参考
工艺六大原则
① 先面后孔
② 先粗后精
③ 基准重合
④ 基准统一
⑤ 粗精分开
⑥ 热处理居中

## Slide 10
PROCESS ROUTE
工艺路线设计
7 / 18
凸模工艺路线 · 12 道工序
凹模工艺路线 · 13 道工序
✦ 热处理居中 ✦ 粗精分开 ✦ 最终磨削修正变形
1
下料
2
铣上下平面
3
铣四周侧面
4
调质热处理
5
数控粗铣正面
6
数控粗铣凹槽
7
数控精铣正面
8
铣反面凸台
9
钻镗孔系
10
锪沉孔
11
钳工去毛刺
12
平面精磨 → 终检
1
备料
2
粗铣底面
3
粗铣顶面
4
粗铣外轮廓
5
粗铣型腔
6
热处理
7
精铣顶面
8
精铣外轮廓
9
孔位预定位
10
钻扩铰孔
11
精铣型腔
12
铣台阶面
13
去毛刺 → 终检

## Slide 11: 数控加工程序编制
4
ONE

## Slide 12
数控加工程序编制
CAM软件
Mastercam 2024
专业数控编程与加工仿真平台
后处理
FANUC后处理器
输出 .nc 格式G代码
工序20（凸模）
行切走刀
Y向往复切削，圆弧过渡转向
工序30（凸模）
环切走刀
G41/G42刀具半径补偿控制尺寸
工序50（凸模）
等高分层铣削
8层×1.85mm，G2螺旋下刀
工序20（凹模）
行切走刀
Y向往复切削，圆弧过渡转向
工序30（凹模）
工序70（凹模）
孔位预定位
10个孔位轮流下刀
行切走刀
Y向往复切削，圆弧过渡转向

## Slide 13: 数控加工与仿真验证
5
ONE

## Slide 14
仿真环境搭建
仿真平台
宇龙数控加工仿真软件 V2.8
机床选择
华中数控818标准铣床（三轴立式）
毛坯定义
165×165×28mm
45钢
1
X/Y轴对刀
装夹基准刀具，确定工件XY坐标系
2
Z轴对刀
装夹刀具进行Z轴对刀
3
参数输入
偏置参数输入

## Slide 15
仿真加工过程

## Slide 16
仿真加工过程

## Slide 17
仿真加工过程

## Slide 18
仿真加工过程

## Slide 19
仿真加工过程

## Slide 20
仿真加工过程

## Slide 21: 总结与展望
6
ONE

## Slide 22
总结
CAD/CAM集成技术显著提升设计与制造效率
完成的工作
SolidWorks三维参数化建模 + 标准工程图
科学合理的工艺规程（凸模12工序、凹模13工序）
Mastercam数控编程（6套.nc程序）
宇龙仿真全流程验证，所有关键尺寸合格
主要结论
CAD/CAM集成技术显著提升设计与制造效率
合理的工艺路线和基准选择是加工精度的前提
数控仿真是连接编程与实际加工的"安全桥梁"
不足与改进
分层策略可优化为切深递减
仿真未考虑刀具磨损、振动等实际因素
可引入AI辅助工艺决策

## Slide 23
成员分工
安家乐
Mastercam数控编程与刀具路径优化
宇龙仿真全过程验证
说明书编写及格式纠正
闫小杰
凸模三维建模与工程图绘制
凸模工艺规程制定
基准选择、工艺路线、夹具方案
陈楚
凹模三维建模与工程图绘制
凹模工艺规程制定
切削用量计算、工序卡编制

## Slide 24: 感谢聆听
THE END